Technische omschrijving allSTOR plus VPS voor bestek:

# MULTI-FUNCTIONEEL BUFFERVAT

Modellen:

-	allSTOR plus VPS 300 (netto inhoud 303 l)
-	allSTOR plus VPS 500 (netto inhoud 491 l)
-	allSTOR plus VPS 800 (netto inhoud 778 l)
-	allSTOR plus VPS 1000 (netto inhoud 962 l)
-	allSTOR plus VPS 1500 (netto inhoud 1505 l)
-	allSTOR plus VPS 2000 (netto inhoud 1917 l)

Omschrijving:

-	een buffervat speciaal ontworpen voor energiestockage en voor ondersteuning van de centrale verwarmingsinstallatie en/of
	aanmaak van sanitair warm water en/of zwembadverwarming

-	een compact buffervat voor combinaties met verschillende energiebronnen zoals warmtepompen, gasverwarmingsketels, 
	stookolieketels of pellet-ketels

-	het buffervat kan ook met zonne-energie gecombineerd worden voor de ondersteuning van de centrale verwarming en
	de sanitaire warmwaterproductie

-	het buffervat dient als energiestockage van verwarmingswater voor zowel huishoudelijke als niet- huishoudelijke installaties

-	een cascadeopstelling is mogelijk

-	een hygiënische warmwaterbereiding d.m.v. een drinkwaterstation met warmtewisselaar uit roestvrijstaal in optie
beschikbaar
	(model aguaFLOW exclusiv VPM)

-	een zonne-energiestation voor ondersteuning van de centrale verwarming en warmwaterproductie door zonne-energie in
optie beschikbaar

(model auroFLOW exclusiv VPM voor zonne-energiesystemen onder druk)

(model auroFLOW plus VPM voor zonne-energiesystemen volgens leegloopprincipe)

Uitrusting:

-	indirect buffervat voor energiestockage van cv-water

-	staand cilindrisch model

-	waterinhouden van 300 tot en met 2000 liter

-	energieklasse B

-	waterkuip is vervaardigd uit staal en behandeld met een zwartkleurige anti-roest-laklaag

-	waterkuip uitgerust met een extra ontluchtingsmof bovenaan

-	volledig geïsoleerd met een hoogwaardige Cfk-vrije polyestervlies en EPS (geëxpandeerd polystyreen) isolatie rondom
	maar ook onderaan het vat

-	allSTOR plus VPS 300 – 1000 = 14 cm

-	allSTOR plus VPS 1500 – 2000 = 20 cm

-	stilstandsverliezen

-	allSTOR plus VPS 300 = < 1,7 kWh/24h
-	allSTOR plus VPS 500 = < 2,0 kWh/24h
-	allSTOR plus VPS 800 = < 2,4 kWh/24h
-	allSTOR plus VPS 1000 = < 2,5 kWh/24h
-	allSTOR plus VPS 1500 = < 2,9 kWh/24h
-	allSTOR plus VPS 2000 = < 3,3 kWh/24h

-	8 diverse voelerposities voor universele toepassingen

-	10 diverse vertrek- en retouraansluitingen voor verschillende energiebronnen

-	max. waterdruk primair circuit (verwarmingszijde) 3 bar

-	max. aanvoertemperatuur primair circuit (verwarmingszijde) 95 °C

-	kleur ommanteling RAL 9002 (wit/grijs)

-	kleur deksel RAL 7000/7001 (grijs)

-	drinkwater- en zonne-energie-station worden tegen de wand gemonteerd (apart beschikbaar)

-	een hygiënische warmwaterbereiding d.m.v. een drinkwaterstation met warmtewisselaar uit roestvrijstaal
modellen:

- aguaFLOW exclusiv VPM 20/25 = 20/25 l/min

- aguaFLOW exclusiv VPM 30/35 = 30/35 l/min

- aguaFLOW exclusiv VPM 40/45 = 40/45 l/min

- cascade opstelling mogelijk tot 4 via eBUS-regeling of meerdere drinkwaterstations in zelfstandige werking

-	een zonne-energiestation voor de ondersteuning van de centrale verwarming en de warmwaterproductie

modellen voor zonnesystemen onder druk:

- auroFLOW exclusiv VPM 20 S
		= 4 tot 20 m2 collectoroppervlakte (model vlakke collectoren VFK 145 of VFK 125)

= 4 tot 16 m2 collectoroppervlakte (model buiscollectoren VTK 570 of VTK 1140)

- auroFLOW exclusiv VPM 60 S

= 20 tot 60 m2 collectoroppervlakte (model vlakke collectoren VFK 145 of VFK 125)

= 14 tot 28 m2 collectoroppervlakte (model buiscollectoren VTK 570 of VTK 1140)

- cascade opstelling mogelijk

modellen voor zonnesystemen volgens leegloopprincipe:

- auroFLOW plus VPM 15 D = max. 15 m2 collectoroppervlakte (6x VFK 135 VD)

- auroFLOW plus VPM 30 D = max. 30 m2 collectoroppervlakte (12x VFK 135 VD)

- cascade opstelling mogelijk

Opmerking:

De niet gebruikte hydraulisch aansluitingen van het buffervat worden het best voorzien van een isolatiekap. Beschikbaar als accessoire.

Garantie

De garantie bedraagt twee jaar en geldt zowel op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. Extra 5 jaar omruilgarantie op de waterkuip. De garantie vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre deze zich voordoet binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel. De fabrikant waarborgt een gestructureerde dienst na verkoop, ook buiten de waarborgperiode! De fabrikant verzekert een levering van wisselstukken voor minstens 10 jaar na de stopzetting van de fabricage.

Voor het installeren, monteren en demonteren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van het buffervat en de toebehoren van Vaillant mag enkel beroep worden gedaan op erkende installateurs, die daarvoor over de vereiste opleidingen en vergunningen beschikken en die zich aan de nationale wetten, normen en reglementen houden.