Technische omschrijving ecoTEC plus VCW …/5-5 voor bestek:

# CONDENSATIEGASWANDKETEL VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER

modellen :

-	ecoTEC plus VCW 296/5-5 (25 kW bij 80/60)
-	ecoTEC plus VCW 346/5-5 (30 kW bij 80/60)
-	ecoTEC plus VCW 376/5-5 (35 kW bij  80/60)

omschrijving :

-	combi condensatiegaswandketel met elektronische ontsteking, vlamdetectie d.m.v. ionisatie, bypass, expansievat,
	modulerende hoog rendement pomp, gedwongen afvoer en modulerende branderwerking

-	wandketel voor centrale verwarming en warmwaterproductie volgens doorstroomprincipe
-	energieklasse verwarming A

-	seizoensrendement 94%

-	systeemlabel A+ in combinatie met een regelaar klasse VI

-	rendement bij deellast vermogen

VCW 296/5-5 : Hi 109,6% / Hs 98,7%

VCW 346/5-5 : Hi 109,4% / Hs 98,5%

VCW 376/5-5 : Hi 109,5% / Hs 98,6%

-	energieklasse sanitair A

-	sanitair tapprofiel XL

-	sanitaire energie-efficiëntie nWH 86% voor VCW 296

-	sanitaire energie-efficiëntie nWH 87% voor VCW 346 en VCW 376

-	certificaat hoog rendement overeenkomstig richtlijn 92/42 CEE

-	klasse NOx 5 (< 40 mg/kWh)

-	keuring installaties type C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23

-	primaire warmtewisselaar in roestvrij staal

-	sanitaire platenwarmtewisselaar in roestvrij staal

-	nominaal vermogen verwarming 25, 30 en 35 kW (G20) bij 80/60°

-	nominaal vermogen sanitair 30, 34 en 38 kW (G20)

-	beschikbaar voor aardgas I2E(S)B G25/G20 en vloeibaar gas I3P propaan G31

uitrusting :

-	hydraulische componenten zonder membranen en stiften

-	hoogwaardig gebruikte materialen: koper en rvs (geen hydraulische onderdelen uit kunststof)

-	hermetisch afgesloten verbrandingskamer

-	toerentalgeregelde ventilator met controle d.m.v. een Hall-sensor

-	gas/luchtverhoudingsregeling met microprocessor gestuurde brander/regelautomaat

-	modulatiebereik 20 - 100%

-	concentrische rookgasafvoer/luchttoevoeraansluiting 60/125 mm voor VCW 296 en VCW 346

-	concentrische rookgasafvoer/luchttoevoeraansluiting 80/125 mm voor VCW 367

-	corrosiebestendige edelstalen primaire warmtewisselaar (5 jaar omnium waarborg)

-	modulerende edelstalen premix-brander met ontstekings- en ionisatie-elektrode

-	vijfvoudige herhaalde ontstekingsprocedure

-	condenssifon ingebouwd (onderaan de wandketel en gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud)

-	elektronisch instelbaar deellastvermogen voor verwarming

-	spertijd brander instelbaar (dit om het pendelen van de ketel tegen te gaan)

-	toerental gestuurde circulatiepomp met automatische luchtafscheider en antiblokkeersysteem

-	natlopende hoog rendement pomp (EEI < 0,2)

-	max. vermogen hoog rendement pomp 45 W

-	automatische bypass voor tweepijpsinstallaties (instelbaar 170 tot 320 gr – fabrieksinstelling 250 gr)

-	automatische bypass afsluitbaar voor een éénpijpsinstallatie

-	expansievat verwarming ingebouwd voor VCW 296 en VCW 346 (inhoud 10 l – voordruk 750 g)
voor de VCW 376 dient een extern expansievat voorzien te worden

-	veiligheidsklep verwarming 3 bar ingebouwd

-	vertrekwater- en retourwatervoeler voor de temperatuursregeling

-	luchtzijdige- en waterzijdige vorstbeveiliging

-	afzonderlijke temperatuursinstelling voor centrale verwarming en sanitair tapwater

-	voorrang op sanitair warmwaterproductie met motorisch gestuurde driewegkraan met antiblokkeersysteem

-	afzonderlijke sanitaire platenwarmtewisselaar uit roestvrij staal (niet in het circuit van de rookgassen)

-	sanitaire tapwatervoeler (taptemperatuur tot op 1 °C nauwkeurig)

-	'warme start' functie (regelbaar 35 tot 65°) voor warmwaterproductie (snel warm water < 4 s.)

-	speciale functies zoals: speciale functies zoals: automatisch ontluchtingsprogramma, installatiegids, 
	onderhoudsinterval instelbaar, automatische aanpassing deellastvermogen i.f.v. de warmtevraag (verhogen of 
	verlagen van het vermogen)

-	bedieningsbord met frontpaneel, hoofdschakelaar, digitale ketelaquastaat, digitale aquastaat sanitair, digitale 
	display, zomer/winterfunctie, manometer en inbouwplaats voor een weerafhankelijke regelaar

-	thermometer en manometer met digitale weergave

-	gebrek-aan-waterbeveiliging met digitale weergave

-	temperatuurbegrenzer

-	digitale weergave met melding van status-, diagnose- en foutcodes (de correcte werking van elk onderdeel wordt 
	tijdens het regime verwarming en het regime sanitair visueel weergegeven en gecontroleerd)

-	aansluiting 2-draads eBUS voor weersafhankelijke regelaar of modulerende kamerthermostaat (Vaillant)

-	vreemde kamerthermostaat aansluiting potentiaal vrij (230 V~) in optie

-	netsnoer 230 V~ met stekker (lengte 1 m)

-	ommanteling met neerklapbare deur

-	kleur ommanteling wit

-	ommanteling thermisch en akoestisch geïsoleerd

-	stand-by verbruik < 2 W

karakteristieken:

-	min. en max. nominaal vermogen bij G20:

|  | VCW 296 | VCW 346 | VCW 376 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50/30° | 5,7 - 26,5 kW | 6,4 - 31,8 kW | 7,1 - 37,1 kW |
| 80/60° | 5,2 - 25,0 kW | 5,8 - 30,0 kW | 6,4 - 35,0 kW |

-	max. vermogen voor sanitair tapwater bij G20:

|  | VCW 296 | VCW 346 | VCW 376 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80/60° | 30,0 kW | 34,0 kW | 38,0 kW |
| tapvolume bij (T25 | 1,5 - 17,2 l/min | 1,5 - 19,4 l/min | 1,5 - 21,7 l/min |
| tapvolume bij (T45 | 1,5 - 9,5 l/min | 1,5 - 10,8 l/min | 1,5 - 12,1 l/min |

-	max. vertrekwatertemperatuur: 40 - 85°C

-	aansluitingsmogelijkheden rookgasafvoer:

|  | VCW 296 | VCW 346 | VCW 376 |
| --- | --- | --- | --- |
| concentrisch | 60/100 mm | 60/100 mm | - |
| concentrisch | 80/125 mm met adapter | 80/125 mm met adapter | 80/125 mm standaard |
| excentrisch | 2x 80 mm met adapter | 2x 80 mm met adapter | 2x 80 mm met adapter |

-	afmetingen:

|  | VCW 296 | VCW 346 | VCW 376 |
| --- | --- | --- | --- |
| - hoogte | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| - breedte | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| - diepte | 338 mm | 372 mm | 406 mm |
| - gewicht | 36,5 kg | 39,5 kg | 41 kg |

opmerking :

1.	Tijdens de installatie van de ketel moeten steeds de installatievoorschriften in acht genomen worden. De plaatsing, 
	installatie en eerste in bedrijf name van de ketel moet door een erkend installateur uitgevoerd worden, die 
	verantwoordelijk is voor het naleven van de bestaande normen en voorschriften (NBN-normen + addenda).

Een installatie op vloeibaar gas moet conform de norm NBN 51-006 uitgevoerd worden.

2.	Accessoires verwarming en sanitair, een complete aansluitset met afsluitkranen en een gaskraan.

3.	Indien de hardheid van het vulwater voor de cv-installatie hoger ligt dan 15F° wordt aangeraden 	onthard water te
	gebruiken of is het verplicht het vulwater te behandelen, door bv. een chemisch product (corrosie-inhibitor) 
	toe te voegen. De te gebruiken inhibitor zal getest en goedgekeurd zijn door het WTCB. Tevens dient dit een niet toxisch 
	product te zijn. Ter staving hiervan zal een Belgaqua attest Fluïdum categorie 3 worden voorgelegd.

4.	Het is steeds aan te raden om een vuilfilter met magneet op de retour van de verwarmingsinstallatie te voorzien.

garantie

De garantie bedraagt vijf jaar en geldt zowel op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. De garantie vangt aan bij de voorlopige oplevering in zoverre deze zich voordoet binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel. De fabrikant waarborgt een gestructureerde dienst na verkoop, ook buiten de waarborgperiode ! De fabrikant verzekert een levering van wisselstukken voor minstens 10 jaar na de stopzetting van de fabricage.

Voor het installeren, monteren en demonteren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen van toestellen en accessoires van Vaillant mag enkel beroep worden gedaan op erkende installateurs, die daarvoor over de vereiste opleidingen en vergunningen beschikken en die zich aan de nationale wetten, normen en reglementen houden.

De verwarmingsketels van Vaillant mogen alleen in combinatie met de in de bijbehorende montagehandleiding 'verbrandingsluchttoevoer/rookgasafvoer' vermelde toebehoren worden geïnstalleerd en gebruikt.